ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON M2 Basic (HEM-7121-ALRU) Адаптер+Универсальная манжета

- Область применения.

Измерение артериального давления и частоты пульса на плече.

- Общие требования.

  - Регистрационное удостоверение МЗ РФ.

  - Руководство по эксплуатации на русском языке.

  - Срок гарантии – 5 лет.

  - Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание.

  - Разветвленная сеть сервисных центров на территории РФ.

  - Срок службы прибора – 10 лет.

- Технические характеристики.

  - Осциллометрический метод измерения.

  - Цифровой ЖК-дисплей

  - Диапазон измерений.

Давления воздуха : 0 – 299 мм рт. ст. Частоты пульса: 40 – 180 уд/мин.

  - Пределы допускаемой погрешности прибора при измерении:

давления: ± 3 мм рт. ст.; частоты пульса: ±5 % показания на дисплее.

  - Компрессия: автоматическая с помощью электрического насоса;

Декомпрессия: автоматический клапан сброса давления.

  - Графический индикатор уровня АД.

  - Технология интеллектуального измерения Intellisense.

  - Индикатор аритмии;

  - Память на 30 измерений;

  - Универсальная манжета (22-42 см)

  - Возможность использования средней (22-32 см) и малой (17-22 см) манжеты

  - Источник питания – 4 батареи типа «АА» на 1, 5 В или адаптер переменного тока (в комплекте).

  - Срок службы элементов питания - новых щелочных элементов питания хватает приблизительно на 1000 измерений.

- Комплект поставки.

  - Электронный блок.

  - Манжета универсальная (22-42 см).

  - Комплект элементов питания.

  - Адаптер сетевой.

  - Руководство по эксплуатации.

  - Гарантийный талон.

  - Дневник для записи артериального давления.

  - Чехол для хранения прибора.

- Габаритные размеры и масса

  - Масса прибора в упаковке:  703 гр.

  - Масса прибора без упаковки приблиз. 255 гр.

  - Габариты: ≈ 129 мм (Ш) х 103 мм (Г) х 80 мм (В)